## Slide 1
Giesler, BBS Winsen (Luhe)
Messübungen Kfz-Elektrik
Messübungen Kfz-Elektrik

## Slide 2: Digitale Multimeter an der BBS Winsen
DC Gleichstrom
COM in die Massebuchse
max. 300 mA
2
1
3
2
Arbeitsheft S. 101

## Slide 3: 1. Übung: Orientierung auf dem Steckbrett
unbestücktes Steckbrett

## Slide 4: 1. Übung: Orientierung auf dem „Steckbrett“
Steckbrett = Steckplatine = Experimentierplatte = Electric Board
4
Netzschalter
Netzkabel
„Batterie Minus“ Klemme 31
„Batterie Plus“ Klemme 30
Steckfelder
Spannungsregler
Steckbrücken
steckbare Bauelemente
2
1
4
3
7
5
6
8

## Slide 5: 1. Übung: Orientierung auf dem Steckbrett
Steckbrett

## Slide 6: 2. Übung: Spannung messen und einstellen
Einstellen der Bordspannung
„Batterie Plus“ Klemme 30
„Batterie Minus“ Klemme 31

## Slide 7
Batteriepole
Batterie Plus
Klemme 30
Batterie Minus
Klemme 31
Masse, COM, GND
+
-

## Slide 8: 3. Übung: einfacher Stromkreis
eine Glühlampe als Verbraucher

## Slide 9: 4. Übung: Parallelschaltung von Verbrauchern
Parallelschaltung von Verbrauchern
Verwende den Aufbau aus der letzten Übung (Stromkreis mit einer Glühlampe.
Schließe eine Leuchtdiode als 2. Verbraucher parallel zur Glühlampe.
Ändert sich die Spannung bzw. die Helligkeit der Glühlampe?
Erkläre deine Beobachtungen.

## Slide 10: 4. Übung: Parallelschaltung von Verbrauchern
Lösung

## Slide 11: 5. Übung: Stromstärke messen
Parallelschaltung von Verbrauchern
Verwende den Aufbau aus der letzten Übung (Stromkreis mit nur einer Glühlampe.
Wie schließt Du das Multimeter als Amperemeter an, um die Stromstärke messen zu können?
Messwert?
Ersetze die Glühlampe durch die 2. Lampe, welche Stromstärke ergibt sich?
Welche Gesamtstromstärke erwartest Du bei der Parallelschaltung beider Glühlampen? Überprüfe Deine Vorhersage durch entsprechende Messung.
Fasse zusammen: Wie lässt sich die Gesamtstromstärke bei der Parallelschaltung von elektrischen Verbrauchern berechnen?

## Slide 12: 5. Übung: Stromstärke messen
Antworten
Verwende den Aufbau aus der letzten Übung (Stromkreis mit nur einer Glühlampe.
Wie schließt Du das Multimeter als Amperemeter an, um die Stromstärke messen zu können? Ein Amperemeter wird in Reihe geschaltet, das heißt, dass der Stromkreis an beliebiger Stelle unterbrochen wird und durch das Amperemeter wieder geschlossen wird.
Messwert? Beispielsweise: I1 = 32 mA
Ersetze die Glühlampe durch die 2. Lampe, welche Stromstärke ergibt sich? In etwa der gleiche Wert, z. B. I2 = 36 mA
Welche Gesamtstromstärke erwartest Du bei der Parallelschaltung beider Glühlampen? Überprüfe Deine Vorhersage durch entsprechende Messung. Iges = 68 mA
Fasse zusammen: Wie lässt sich die Gesamtstromstärke bei der Parallel-schaltung von elektrischen Verbrauchern berechnen? Iges = I1 + I2 + …
A

## Slide 13: 6. Übung: „Zwischenprüfung“
Parallelschaltung von Verbrauchern
Verwende den Aufbau aus der letzten Übung (Stromkreis mit Glühlampe).
Schalte beide Glühlampen in einem Leitungsstrang parallel und hierzu in einem 2. Leitungsstrang die LED parallel.
Wie schließt Du das Amperemeter an, um a) die Gesamtstromstärke Iges und b) die Teilstromstärken I1 und I2 in den beiden Leitungssträngen messen zu können?
Messwerte?

## Slide 14
Teilstrom(stärke) der Diode

## Slide 15
Teilstrom(stärke) der Glühlampen

## Slide 16: 7. Übung: Beleuchtungsanlage
Teilstrom(stärke) der Glühlampen
Arbeitsheft Seite 107, Aufgabe 1 (Schaltplan)
Bearbeite die Teilaufgaben a, b, c im Arbeitsheft.
Bearbeite Aufgaben d und e mit folgenden Änderungen: alle Lampen E11…E14 aus Steckbrett-Sortiment (Nr. 3 und 4), statt der Sicherungen F18 und F19 Kippschalter (Nr. 5 und 6) verwenden.
Aufgaben f und g: Notiere alle Stromstärken I in mA und berechne die Leistung einer Glühlampe in mW.

## Slide 17: 7. Übung: Beleuchtungsanlage
Schaltplan

## Slide 18: 7. Übung: Beleuchtungsanlage
Schaltung

## Slide 19: 7. Übung: Beleuchtungsanlage
Schaltplan
mA
140
70
70
35
35
35
35

## Slide 20
Gesamtstromstärke
Die Gesamtstromstärke ist die Summe aller Einzelströme.

## Slide 21
Ω
Messen von Widerständen
Arbeitsheft S. 102

## Slide 22: 7. Übung: Widerstand messen und berechnen
Reihenschaltung von Widerständen
Schalte zwei Widerstände mit jeweils 220 Ω auf dem Steckbrett in Reihe.
Schließe das Multimeter als Ohmmeter an und messe den Gesamtwiderstand.
Fasse zusammen: Wie lässt sich der Gesamtwiderstand bei der Reihenschaltung von Widerständen berechnen?

## Slide 23: 7. Übung: Widerstand messen und berechnen
Reihenschaltung von Widerständen

## Slide 24
Reihenschaltung von Widerständen
Der Gesamtwiderstand ist die Summe aller Einzelwiderstände.

## Slide 25: 8. Übung: Widerstand messen und berechnen
Parallelschaltung von Widerständen
Schalte zwei Widerstände mit jeweils 220 Ω auf dem Steckbrett parallel.
Schließe das Multimeter als Ohmmeter an und messe den Gesamtwiderstand.
Fasse zusammen: Wie lässt sich der Gesamtwiderstand bei der Parallelschaltung von Widerständen berechnen?

## Slide 26: 8. Übung: Widerstand messen und berechnen
Parallelschaltung von Widerständen
Schalte zwei Widerstände mit jeweils 220 Ω auf dem Steckbrett parallel.

## Slide 27: 8. Übung: Widerstand messen und berechnen
Parallelschaltung von Widerständen
Der Gesamtwiderstand ist kleiner als der kleinste Einzelwiderstand.

## Slide 28: 9. Übung: Widerstand messen und berechnen
Widerstandsnetzwerk
Schalte zwei Widerstände (R1 = 22 Ω, R2 = 220 Ω) auf dem Steckbrett in Reihe und hierzu einen dritten Widerstand (R3 = 220 Ω) parallel.
Messe den Gesamtwiderstand.
Fasse zusammen: Wie lässt sich der Gesamtwiderstand bei der Gemischtschaltung von Widerständen (Widerstandsnetzwerk) berechnen?

## Slide 29: 9. Übung: Widerstandsnetzwerk
gemischte Schaltung von Widerständen

## Slide 30: 10. Übung: Potentiometer
einstellbarer Widerstand: Potentiometer

## Slide 31: 10. Übung: Potentiometer

## Slide 32: 11. Übung: Spannungsteiler
Spannungsteiler
Schalte zwei Verbraucher (LED, Glühlampe) auf dem Steckbrett in Reihe und lege eine Spannung von 12 Volt an.
Messe die Teilspannungen: a) parallel zur Diode, b) parallel zur Glühlampe.
Fasse zusammen: Wie lassen sich die Teilspannungen bei der Reihenschaltung von Widerständen (bzw. Verbrauchern) berechnen?

## Slide 33: 11. Übung: Spannungsteiler
2 Verbraucher in Reihe geschaltet

## Slide 34: 11. Übung: Spannungsteiler
Teilspannung an der Glühlampe

## Slide 35: 11. Übung: Spannungsteiler
Teilspannung an der Diode

## Slide 36: 11. Übung: Spannungsteiler
Antworten
Schalte zwei Verbraucher (LED, Glühlampe) auf dem Steckbrett in Reihe und lege eine Spannung von 12 Volt an.
Messe die Teilspannungen: a) parallel zur Diode, b) parallel zur Glühlampe.
Fasse zusammen: Wie lassen sich die Teilspannungen bei der Reihenschaltung von Widerständen (bzw. Verbrauchern) berechnen?